## Slide 1: Lean Educacional
Programa para o aumento da produtividade nas unidades SENAI.

## Slide 2
LEAN EDUCACIONAL
Programa para o aumento da produtividade nas unidades SENAI.
O que é Lean: É uma filosofia focada na eliminação dos desperdícios.
O que é desperdício: Toda atividade que não agregue valor na ótica do cliente.
Qual o proposito do Lean Educacional: Redução dos desperdicios presentes dentro do âmbito educacional, aumentando a qualidade do ensino e otimizando seus recursos.
Premissas do Programa
Premissa do projeto

## Slide 3
LEAN EDUCACIONAL
Metodologia SENAI na aplicação do Lean Educacional.
Metodologia aplicada:
O processo consiste na evolução de 5 etapas compreendidas entre T0 e T4.

## Slide 4: PADRONIZAÇÃO DAS ATVIDADES PRÁTICAS DE TORNEARIA
 | FOLHA DE OPERAÇÃO PADRÃO |  |  |  |  |  |  | 
IMAGEM DA PEÇA À SER TRABALHADA |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ITEM | OPERAÇÃO |  |  | 
 |  |  |  | 1 | Facear |  |  | 
 |  |  |  | 2 | Traçar 3 centros nas faces do material |  |  | 
 |  |  |  | 3 | Marcar centro com punção de Bico |  |  | 
 |  |  |  | 4 | Fazer furo de centro na furadeira de coluna |  |  | 
 |  |  |  | 5 | Trocar placa universal pela de arraste |  |  | 
 |  |  |  | 6 | Prender Grampo de arraste no material |  |  | 
 |  |  |  | 7 | Posicionar o material entre pontas utilizando o furo central |  |  | 
 |  |  |  | 8 | Tornear para Ø49,34 mm |  |  | 
 |  |  |  | 9 | Tornear para Ø28,88 mm |  |  | 
 |  |  |  | 10 | Retira a peça e posicionar outro lado |  |  | 
 |  |  |  | 11 | Tornear para Ø29,88 mm |  |  | 
 |  |  |  | 12 | Posicionar a peça entre pontas utilizando o furo de centro lateral |  |  | 
 |  |  |  | 13 | Centralizar ferramenta de Canal e tornear para Ø24,44 |  |  | 
 |  |  |  | 14 | Posicionar a peça entre pontas utilizando o outro de centro furo de centro lateral |  |  | 
 |  |  |  | 15 | Tornear canal para Ø24,88 |  |  | 
 |  |  |  | 16 | Realizar chanfros |  |  | 
OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |  | 
 | FOLHA DE OPERAÇÃO PADRÃO |  |  |  |  |  |  | 
IMAGEM DA PEÇA À SER TRABALHADA |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | ITEM | OPERAÇÃO |  |  | 
 |  |  |  | 1 | Facear |  |  | 
 |  |  |  | 2 | Executar furo de Centro |  |  | 
 |  |  |  | 3 | Cilindrar para Ø42 mm |  |  | 
 |  |  |  | 4 | Cilindrar para Ø24 mm |  |  | 
 |  |  |  | 5 | Tornear tronco de cone |  |  | 
 |  |  |  | 6 | Fazer Canal Ø20 mm |  |  | 
 |  |  |  | 7 | Abertura de Rosca M24x1 |  |  | 
 |  |  |  | 8 | Tornear Canal em perfil "V" |  |  | 
 |  |  |  | 9 | Quebrar cantos vivos |  |  | 
 |  |  |  | 9 | Retirar peça, trocar a placa universal pela de 4 castanhas independente |  |  | 
 |  |  |  | 10 | Prender a peça na placa de 4 castanhas |  |  | 
 |  |  |  | 11 | Tornear Excêntrico com Ø27 mm |  |  | 
 |  |  |  | 12 | Fazer Canal Ø23 mm |  |  | 
 |  |  |  | 13 | Abertura de Rosca M27x1,5 |  |  | 
 |  |  |  | 14 | Quebrar cantos vivos |  |  | 
 |  |  |  | 17 |  |  |  | 
OBSERVAÇÕES : |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 5
LEAN EDUCACIONAL
Coletas de dados.
Realização das coletas no Gemba:
Macro Fluxo de Aprendizado:
Inserir foto MFA
Inserir foto de um ou mais membros da equipe construindo o MFA. Podendo ser no computador ou na mesa.
É interessante que apareça o que eles estão fazendo: Gráfico, planilha, etc.

## Slide 6
LEAN EDUCACIONAL
Diagrama de Espaguete
Inserir foto Diagrama de Espaguete
Movimentação:
O tempo em que o aluno passa movimentando é considerado desperdício, pois não estamos atingindo o objeto que agrega valor ao nosso cliente: O Aprendizado!
 | Durante aula | Todo Curso
Distância | 264 m | 26400m
Tempo | 14’30” min | 14:30 min

## Slide 7
LEAN EDUCACIONAL
Análise de Valor Agregado – Qtd de atividades.
Atividades:
Resultado da classificação das atividades (quantidade) exercidas pelo aluno nas aulas prática:
O gráfico em questão apresenta em % a quantidade de atividades desenvolvidas pelos alunos, classificadas como Agregam, Não Agregam e Incidental.
Valor | Quantidade | Percentual
Agrega | 02 | 54%
Não Agrega | 06 | 33%
Incidental | 08 | 14%

## Slide 8
LEAN EDUCACIONAL
Análise de Valor Agregado – Tempo.
Tempos:
Resultado dos tempos desprendidos nas atividades exercidas pelo aluno nas aulas prática:
O gráfico em questão apresenta o tempo das atividades desenvolvidas pelos alunos, classificadas como Agregam, Não Agregam e Incidental.
Inserir gráfico de barras, tempo das atividades.
Análise de Valor agregado.
Valor | Tempo | Percentual
Agrega | 01:32:16 | 41%
Não Agrega | 01:16:38 | 34%
Incidental | 00:56:06 | 25%

## Slide 9
LEAN EDUCACIONAL
Kaizen.
Ações de melhoria:
Após o planejamento, a semana Kaizen é o start para implantação das ações de melhorias.
Analisando o ambiente
Estudando proposta do novo layout
Preparando nova bancada
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen

## Slide 10
LEAN EDUCACIONAL
Kaizen.
Ações de melhoria:
Após o planejamento, a semana Kaizen é o start para implantação das ações de melhorias.
Movimentação Máquinas
Envolvimento total equipe LEAN + Instrutores
Alterando infraestrutura Elétrica
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
.

## Slide 11
LEAN EDUCACIONAL
Kaizen.
Ações de melhoria:
Após o planejamento, a semana Kaizen é o start para implantação das ações de melhorias.
Alunos em acabamento final novo posto de trabalho
Máquinas complexas – Atuação só de Instrutores - Segurança
Apoio incondicional – Equipe LEAN
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
.

## Slide 12
LEAN EDUCACIONAL
Kaizen.
Ações de melhoria:
Após o planejamento, a semana Kaizen é o start para implantação das ações de melhorias.
Disponibilizando Máquinas para unidade MACAÉ
Atuação da equipe do patrimônio
Área liberada
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
Inserir fotos durante Kaizen
.

## Slide 13
LEAN EDUCACIONAL
Disseminação da cultura - teórico.
Envolvimento dos Alunos:
Além de realizar a melhoria do ensino, a metodologia visa envolver os alunos para que eles façam parte desta mudança:
Inserir foto do envolvimento dos alunos.
Foto em sala de aula ou em auditório, que ilustre o repasse do projeto para os alunos.

## Slide 14
LEAN EDUCACIONAL
Disseminação da cultura - prático.
Envolvimento dos Alunos:
Além de realizar a melhoria do ensino, a metodologia visa envolver os alunos para que eles façam parte desta mudança:
Inserir fotos dos alunos ajudando durante a semana Kaizen
Inserir fotos dos alunos ajudando durante a semana Kaizen
Inserir fotos dos alunos ajudando durante a semana Kaizen

## Slide 15
LEAN EDUCACIONAL
RESULTADOS - Diagrama de Espaguete.
Movimentação:
O tempo em que o aluno passa movimentando é considerado desperdício, pois não estamos atingindo o objeto que agrega valor ao nosso cliente: O Aprendizado!
Durante aula | Antes | Depois
Distância | 264 m | 116 m
Tempo | 25 min | 8 min
Todo o Curso | Antes | Depois
Distância | 28 km | 12 km
Tempo | 44 h | 15 min

## Slide 16
LEAN EDUCACIONAL
RESULTADOS - Diagrama de Espaguete
Antes
Depois
Inserir foto diagrama de Espaguete ANTES
Inserir foto diagrama de Espaguete DEPOIS

## Slide 17
LEAN EDUCACIONAL
RESULTADOS - Análise de Valor Agregado – Qtd de atividades.
Atividades:
Resultado da classificação das atividades (quantidade) exercidas pelo aluno nas aulas prática:
Antes
Depois
O gráfico em questão apresenta em % a quantidade de atividades desenvolvidas pelos alunos, classificadas como Agregam, Não Agregam e Incidental.
Valor | Antes | Depois | 
Agrega | 28% | 55% | 
Não Agrega | 45% | 10% | 
Incidental | 27% | 35% | 
Inserir gráfico de pizza, quantidade de atividades.
ANTES
Inserir gráfico de pizza, quantidade de atividades.
DEPOIS

## Slide 18
LEAN EDUCACIONAL
RESULTADOS - Análise de Valor Agregado – Tempo.
Tempos:
Resultado dos tempos desprendidos nas atividades exercidas pelo aluno nas aulas prática:
Antes
Depois
O gráfico em questão apresenta o tempo das atividades desenvolvidas pelos alunos, classificadas como Agregam, Não Agregam e Incidental.
Inserir gráfico de barras, tempo das atividades.
ANTES
Inserir gráfico de barras, tempo das atividades.
ANTES

## Slide 19
LEAN EDUCACIONAL
RESULTADOS - Análise de Valor Agregado – Tempo.
Tempos:
Resultado dos tempos desprendidos nas atividades exercidas pelo aluno nas aulas prática:
O gráfico em questão apresenta o tempo das atividades desenvolvidas pelos alunos, classificadas como Agregam, Não Agregam e Incidental.
Durante aula | Antes | Depois | 
Agrega | 01:32:16 | 01:48:26 | 
Não Agrega | 01:16:38 | 00:08:10 | 
Incidental | 00:56:06 | 00:45:55 | 
Todo o curso | Antes | Depois | 
Agrega | 161:28:00 | 189:45:30 | 
Não Agrega | 134:06:30 | 14:17:30 | 
Incidental | 98:10:30 | 80:21:15 | 

## Slide 20
LEAN EDUCACIONAL
Ganho de área dentro das oficinas com o Lean Educacional.
Ganho de área:
Com a readequação do layout foi possível ganhar área dentro das oficinas mecânicas.
Área | Custo | Economia
35m² | R$2800,00 | R$98000,00
Inserir Layout que represente o ganho de área.

## Slide 21
LEAN EDUCACIONAL
Redução de equipamentos.
Redução de Equipamentos:
Com a redução dos desperdicios, otimização de recursos e balanceamento das atividades executadas pelos alunos, foi possível dimensionar a quantidade necessária de equipamentos na Unidade.
Nº Máquinas | Economia
8 | R$55000,00
A economia calculada baseia-se apenas no custo de adequação dos equipamentos a NR12.
Inserir foto de máquinas que estão saindo com o projeto.
Inserir foto de máquinas que estão saindo com o projeto.
Inserir foto de máquinas que estão saindo com o projeto.
Inserir foto de máquinas que estão saindo com o projeto.

## Slide 22
LEAN EDUCACIONAL
Desperdício com a qualidade.
Custo aluno Hora:
Conforme apresentado neste trabalho, ficou evidenciado um grande desperdício nas horas práticas do curso. E sendo que estas horas possui um custo, temos o seguinte resultado:
 | Antes | Depois
Horas desperdiçadas (curso) | 161:28:00 | 14:17:30
Horas x Custo Aluno x Nº Aluno | R$1.480,11 | R$131,01
Antes - Depois | R$1349,10 | 
Custo Aluno: R$11,00
O resultado em questão representa o quanto de dinheiro “jogado fora” se converteu em qualidade. Valor este referente a uma turma.

## Slide 23
LEAN EDUCACIONAL
Gastos com aquisições de produtos e serviços
Custos das ações realizadas
Na realização deste projeto foram efetuadas compras de produtos e serviços para execução das ações propostas, conforme plano elaborado.
Esses valores dizem respeito aos produtos e serviços utilizados para ... Inserir as justificativas aqui (quantos forem necessários)
Tipo de Aquisição (Produto/Serviço) | Descrição | Valor
Perfil de aço 1020 | Cantoneira de abas iguais 1 ½ x 3/16” | R$ 160,00
Cabos condutores | Cabo flexível 4,0 mm² - Azul/Preto/Verde | R$ 1.200,00
Tinta spray | Tintas Azul e Cinza claro | R$ 68,00
Aluguel Andaime | 6,0 m Andaime com piso | R$ 240,00
 | Total | R$ 1.668,00

## Slide 24
LEAN EDUCACIONAL
Resultados Gerais.
MOVIMENTAÇÃO
TEMPOS
ATIVIDADES
APRENDIZADO
MAQUINÁRIO
ÁREA
Redução de 44%
na movimentação do aluno
Redução de 89% em atividades que não agregam valor
Redução de 35% das atividades que não agregam valor
Aumento de 55%
nas atividades que agregam valor
Economia de R$55000 com a redução de máquinas
Ganho de R$98000
com a redução de área utilizada

## Slide 25
LEAN EDUCACIONAL
Laboratório antes e depois
Antes
Depois
Inserir foto antes e depois.
Inserir foto antes e depois.

## Slide 26
LEAN EDUCACIONAL
Melhorias pontuais
Disposição ferramentas
Introdução pastilhas de metal duro
Dispositivos no Torno
Inserir fotos de melhorias pontuais, como pintura, quadro de ferramentas, etc.
Inserir fotos de melhorias pontuais, como pintura, quadro de ferramentas, etc.
Inserir fotos de melhorias pontuais, como pintura, quadro de ferramentas, etc.

## Slide 27
LEAN EDUCACIONAL
Melhorias pontuais
Placas de 4 castanhas na área
Instrumentos de medição
Bancada para 6 postos de trabalho
Inserir fotos de melhorias pontuais, como pintura, quadro de ferramentas, etc.
Inserir fotos de melhorias pontuais, como pintura, quadro de ferramentas, etc.
Inserir fotos de melhorias pontuais, como pintura, quadro de ferramentas, etc.

## Slide 28: EXPANSÃO DA CULTURA LEAN NA ESCOLA
Adequação do trabalho realizado no setor de USINAGEM para outras áreas.

## Slide 29: Quais pontos de melhoria vamos observar
O lay out é racional ?
As ferramentas e dispositivos estão em fácil localização e visualização?
Temos ferramentas necessárias para todos alunos ?
A atividade prática foi planejada antecipadamente e disponibilizado para o aluno, desenhos, projetos, check list etc...
Existe desperdício de tempo ?
As máquinas, componentes kits didáticos necessitam manutenção ?

## Slide 30: CALENDÁRIO DAS AÇÕES PROPOSTAS

## Slide 31: “ A PERFEIÇÃO não se alcança, mas PERSEGUE-SE.”